| S.C. ARHITECTONIC S.R.L. Arad, Str. Oituz nr. 119a C.U.I. RO23713160 I.R.C. J02/682/2008 Tel. 0726 375 327 | Denumire proiect: Amplasament: Beneficiar: Pr.nr. Faza: | CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL jud. Arad, intravilan com. Zădăreni, DJ 682 dreapta GROS PETRU GAROFEL 133/2021 PUD |
| --- | --- | --- |

# MEMORIU de prezentare

1.	Introducere

1.1.       Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumire proiect:	CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI SPAȚIU COMERCIAL

- Număr proiect:	133/2021

- Faza de proiectare:	Plan Urbanistic de Detaliu

- Beneficiar:	GROS PETRU GAROFEL

- Proiectant:	S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

1.2.     Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la comanda beneficiarului Gros Petru Garofel.

Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 45 din 04.11.2021, eliberat de Primăria com. Zădăreni, pentru terenul situat în intravilanul com. Zădăreni, DJ 682 dreapta, având o suprafaţă de 2.000 mp, conform Extrasului C.F. nr. 302215 Zădăreni (nr. Cad 302215).

Zona studiată, în suprafață de 5.150 mp, este situată preponderent la nord de drumul județean DJ 682.

2.	ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

# 2.1.	Evoluţia zonei

Amplasamentul analizat este situat la nord de drumul județean Arad – Zădăreni – Periam – Sânnicolau Mare (DJ 682) şi constă dintr-o suprafaţă de 2.000 mp de teren cu folosinţă arabilă în intravilan.

Zona generală de amplasament, de la nord de drumul județean DJ 682, a fost propusă ca extindere a intravilanului localității prin PUG aprobat, deoarece oferă bune premize de dezvoltare a zonei rezidenţiale a comunei și a funcțiunilor complementare acesteia, datorită amplasării la un drum public modernizat, cu toate utilitățile edilitare necesare. În această zonă au început punctual să fie construite locuinţe sau dotări, însă într-un ritm lent. Pe partea stângă a DJ 682 a fost propusă prin PUG aprobat o zonă de depozitare și industrie, care de asemenea se dezvoltă punctual, izolat.

# 2.2.	Încadrarea în localitate

Zona studiată este amplasată în estul com. Zădăreni, la cca. 350 m est de vechiul intravilan al localității (zona de locuințe și cimitirul existent) şi este accesibilă atât dinspre drumul județean DJ 682 (la sud), cât și dinspre drumul de exploatare De 428/89 (la nord).

- Parcela studiată are formă dreptunghiulară, cu frontul stradal de 17,96 m şi adâncimea de 111,48 m.

- Vecinătăţile incintei studiate sunt:

- Nord: drumul de exploatare De 428/89

- Esi și Vest: terenuri arabile în intravilan, cu interdicție de construire până la aprobare PUZ/PUD

- Sud: drumul județean DJ 682, canalele/ rigole 439 și 441

2.3.      Concluzii din documentații deja elaborate

Amplasamentul şi vecinătăţile se regăsesc ca obiect de studiu în Planul Urbanistic General al com. Zădăreni, aprobat prin HCL Zădăreni nr. 40/2007.

Conform Regulamentului PUG Zădăreni aprobat, zona studiată face parte din UTR nr. 12, delimitată de DJ 682 la sud, respectiv de limita Parcului Natural Lunca Mureșului la nord.

Prevederile UTR nr. 12 sunt următoarele:

  - Funcțiunea dominanntă: locuințe, locuințe sezoniere sau de vacanță

  - Funcțiuni complementare admise: servicii și amenajări de spații verzi

  - Utilizări permise: construcții locuințe individuale, ateliere de mică producție meșteșugărească, servicii de cartier, echipare tehnico-edilitară, drumuri, spații verzi

  - Interdicții temporare: autorizarea construcțiilor în UTR 12 este posibilă după aprobare PUD extindere zonă locuit și scoaterea terenurilor din circuitul agricol

  - Construcțiile destinate serviciilor se vor amplasa, față de aliniament, în funcție de necesitățile funcționale ale acestora

  - Înălțimea maximă admisă este P+1, respectiv P+2 în estul UTR 12

  - POT maxim 30%

  - CUT maxim 1,00

Documentaţia faza P.U.D. se elaborează în conformitate cu Metodologia de elaborare şi Conţinutul cadru al planului urbanistic zonal indicativ GM - 009 - 2000.

Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicată, HGR 525/1996 și Codul Civil.

2.4.      Concluzii din documentații elaborate concomitent cu prezentul P.U.D.

Nu există documentaţii de urbanism care se desfăşoară concomitent cu prezentul P.U.Z.

3.	SITUAȚIA EXISTENTĂ

3.1.	Circulaţia

Zona luată în studiu este traversată pe direcţia est – vest de drumul județean Arad – Zădăreni – Periam – Sânnicolau Mare (DJ 682). Acesta aparţine domeniului public, aflat în administrarea Consiliului Jedețean Arad. Drumul are câte o bandă de circulaţie pe sens şi este circulat cu o frecvenţă redusă/medie. Prospectul său este, conform categoriei în care se încadrează, de 6,40 m. Drumul este modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică, într-o stare tehnică foarte bună. De o parte și de alta a drumului există canale/ rigole, iar punctual au fost executate podețe de beton peste canale, în vederea asigurării acceselor carosabile la parcele.

3.2.	Analiza fondului construit existent

Aspectul arhitectural-urbanistic al zonei este caracteristic dezvoltării rezidențiale din zonele recent introduse în intravilan în scopul construirii de locuințe, cu clădiri de locuit izolate, ocupând doar 2-3 loturi de case, realizate în ultimii 5-10 ani, într-o stare tehnică foarte bună, din materiale durabile (zidărie cărămidă). Regimul de înălţime pentru locuințe este P, P+M, P+1.

Nu există fond construit în incinta studiată și nici pe loturile imediat învecinate. Cele mai apropiate locuințe sunt amplasate la min. 50 m est și vest de amplasamentul studiat.

Din totalul de 5.150 mp al terenului din perimetrul zonei studiate, 84,25 % sunt suprafeţe ocupate cu terenuri arabile în intravilan, cu interdicție de construire până la aprobare PUD (4.339 mp), 10,31 % sunt suprafeţe ocupate cu drumuri și accese carosabile (531 mp), 3,65 % sunt suprafeţe ocupate cu canale/ rigole (188 mp), iar 1,79 % sunt terenuri ocupate cu zone verzi de protecție carosabil (92 mp).

Parametrii seismici caracteristici zonei: zonă seismică de calcul „D”, cu ag = 0,16 g şi Tc = 0,7 sec.

În marea lor majoritate, terenurile sunt proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice (84,25%), căile de comunicaţie carosabile, accesele auto, canalele/ rigolele și zonele verzi de protecție carosabil aparţin domeniului public și privat al statului (15,75%).

3.3.	Ocuparea terenurilor

Incinta studiată are folosinţa "arabil în intravilan", conform Extrasului C.F. nr. 302215 Zădăreni (nr. Cad 302215).

Din punct de vedere al categoriei de folosinţă, terenurile din zona studiată sunt în grupa "arabil în intravilan", categoria "drumuri" și "ape", conform metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar în localităţi, aprobată de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 90/N/02 iunie 1997 şi O.N.C.G.C. nr. 911-CP/02 iunie 1997.

Disfuncţionalităţile remarcate în zonă sunt punctuale, reduse ca importanță, și sunt legate în principal de absența rețelelor edilitare de distribuție energie electrică, cea mai apropiată rețea fiind amplasată pe proprietăți edificate învecinate la cca. 50 m sau pe partea stângă a DJ 682, la cca. 170 m vest față de teren.

3.4. 	Date ale studiului geotehnic

Din studiul geotehnic preliminar întocmit de S.C. B&B Geoteh Consulting S.R.L. menţionăm:

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul explorat aparţine Câmpiei Aradului, aspectul terenului fiind plan orizontal, cu stabilitatea generală asigurată.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se încadrează în estul depresiunii Panonice, unde s-au depus peste fundamentul cristalin-eruptiv formaţiuni sarmaţiene, panoniene şi cuaternare. Cuaternarul alcătuit din aluviuni lacustre si fluviatile, este reprezentat prin nisipuri cu pietrişuri în alternanţă cu pământuri argiloase-prăfoase.

Hidrogeologic, amplasamentul se află în zona de influenţă a râului Mureș, eventuale variaţii ale nivelului apei subterane putându-se datora variaţiilor de volum ae precipitaţiilor din zonă.

Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100/1-2013, condiţiile locale de teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,70m÷0,80m.

Rezultatele încercărilor de teren şi laborator:

În vederea determinării stratificaţiei terenului şi a proprietăţilor geomecanice ale pământurilor, în amplasament s-a executat un foraj manual.

Lucrările de investigare geotehnică a terenului de fundare au au evidenţiat o stratificaţie constituită din:

- sol vegetal până la 0,3 m adâncime

- argilă prăfoasă maronie vârtoasă până la 1,0 m adâncime

- argilă prăfoasă gălbuie vârtoasă până la 1,9 m adâncime

- argilă prăfoasă gălbuie cărămizie până la 4,0 m adâncime, ne-epuizat până la baza forajului

Apa subterană:

În timpul execuţiei forajelor, apa subterană nu a fost interceptată. Nivelul apei subterane poate prezenta variaţii temporare pe verticală în funcție de anotimp și de volumul precipitațiilor.

Concluzii şi recomandări:

- se recomandă o fundare directă, la adâncimea de 0,9 m (faţă de nivel teren actual), pe stratul de argilă prăfoasă, aflat în stare de consistență vârtoasă, cu plasticitate mare

- Presiunea conventionala de calcul a terenului de fundare, pe care se poate conta la adâncimea de fundare recomandată şi o lăţime a tălpii de fundare de b = 1,0 m, în gruparea fundamentală de încărcări, este: Pconv.= 280 kPa (include corecţiile aferente pentru Df = -2,0 m şi b = 1,0 m).

3.5.	Echipare edilitară

3.5.1.	Alimentarea cu apă

În zona studiată există o reţea publică de apă potabilă, de-a lungul DJ 682, pe partea stângă a drumului.

3.5.2.	Canalizare menajeră

În zona studiată există o reţea publică de canalizare menajeră sub presiune, de-a lungul DJ 682, pe partea dreaptă a drumului, pe zona verde.

3.5.3.	Canalizare pluvială

În zonă nu există reţele edilitare de canalizare pluvială. Paralel cu DJ 682, de ambele părți ale drumului, există canale/ rigole care preiau apele pluviale de pe carosabil.

3.5.4.	Alimentarea cu gaze naturale

Paralel cu DJ 682, de ambele părți ale drumului, există reţele de gaze naturale presiune redusă.

3.5.5.	Alimentarea cu energie electrică

Pe partea stângă a DJ 682, la cca. 170 m vest față de amplasament, există o rețea electrică aeriană 0,4 kV. În vecinătatea amplasamentului, la cca. 50 m vest și sud, există terenuri edificate, cu branșament electric.

4.	REGLEMENTĂRI URBANISTICE

4.1.	Modernizarea circulaţiei

Prin lucrările de sistematizare verticală se determină poziţia în plan şi în înălţime a construcţiilor, platformelor de parcare, precum şi a drumurilor de acces şi de circulaţie, în corelare cu celelate elemente de construcţie din zonă.

Lucrările în vederea modernizării circulaţiei se referă la:

- Menținerea podețului existent și extinderea acestuia înspre est, corelat cu propunerea de amplasare a drumului din incintă

- Realizarea accesului principal în incintă dinspre DJ 682 dreapta, cu podeț și raze de racord de min. 6,00 m

- Realizare acces carosabil secundar dinspre De 428/89, drum nemodernizat în prezent, cu posibilitate de modernizare și lărgire în viitor, o dată cu continuarea dezvoltării urbanistice a UTR 12

- Drum de incintă

- Platformă carosabilă realizată din pavaj și piatră spartă (parțial)

- Realizarea alei pietonale

Costul lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, platformelor carosabile, drumului de incintă şi al aleilor pietonale va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri.

# 4.2.	Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Se propune amplasarea unor clădiri cu funcţiuni complementare locuirii – servicii de cartier (spălătorie auto) și mic comerț, conform planşei Reglementări Urbanistice anexată, cu regim de înălţime maxim P+1 şi a amenajărilor aferente.

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

- construcţii noi:

- spălătorie auto cu regim de înălţime Parter

- spații anexe acoperite, regim de înălţime Parter

- spațiu comercial cu regim de înălţime P+1

- împrejmuire perimetrală

- racorduri la reţelele tehnico – edilitare şi reţele de incintă

- sistematizarea verticală a terenului

- racord carosabil la drumul public

- alei pietonale

- amenajarea spaţiilor verzi si plantate

- platforme gospodăreşti.

Zona studiată are 5.150 mp, iar propunerile din incintă se grupează pe o suprafaţă de 2.000 mp.

Construcţii propuse:

- Spălătorie auto și spații anexă, Parter

Sc max = 280 mp

Sd max = 280 mp

Spălătoria auto (parter) se va realiza pe strunctură metalică, având atât boxe acoperite, cât și în aer liber și camera comandă închisă perimetral. Spațiile anexă (parter) ale spălătoriei auto vor fi acoperite, realizate din materiale durabile, cu sau fără închideri perimetrale.

- Spațiu comercial P+1

Sc max = 320 mp

Sd max = 640 mp

Spațiul comercial, având regimul maxim de înălțime P+1, va ocupa zona posterioară a parcelei studiate și va fi accesibilă atât dinspre DJ 682, prin intermediul drumului de incintă propus, cât și dinspre De 428/89, drum de exploatare c potențial de modernizare și lărgire prospect, odată cu dezvoltarea zonei. Construcția va fi realizată din elemente durabile. Spațiul comercial va fi deservit de minim 5 locuri parcare, câte un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata (destinată comerțului) a construcției pentru unități de 400-600 mp, conform HG 525/1996 actualizată, Anexa nr. 5, art. 5.3.1.

În jurul construcţiilor propuse se vor realiza alei pietonale şi zone verzi. Zona liberă din jurul construcțiilor și platformelor carosabile, având o pondere de minim 15 % (300 mp) din suprafaţa terenului, va fi amenajată ca zonă verde.

Incintele imediat învecinate nu sunt edificate. Criterile de amplasare a construcțiilor propuse în incinta studiată țin cont de aliniamentul propus prin PUG aprobat de 20 m față de marginea carosabilului (zone verzi de protecție carosabil) și de reglementările administratorului drumului public, care prevăd amplasarea construcțiilor la min. 30 m față de axul drumurilor județene.

Amplasarea și funcționarea unităților comerciale și de prestări servicii specificate la art. 5 alin. (1) ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014, cu modificările ulterioare, în interiorul zonelor de locuit, se face în aşa fel încât zgomotul provenit de la activitatea acestora să nu conducă la depășirea următoarelor valori limită:

a) 55dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la exteriorul locuinţelor, în perioada zilei, între orele 07:00 – 23:00;

b) 45 dB pentru nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), la exteriorul locuințelor, în perioada nopţii, între orele 23:00-07:00;

c) 50 dB pentru nivelul de vărf, în cazul măsurării acustice efectuate pe perioada nopții la exteriorul locuinţei în vederea comparării acestei măsurări cu valoarea limită specificată la lit. b).

BILANŢ TERITORIAL INCINTĂ CU PROPUNERI 1.500 mp

| Nr. Crt. | Bilanţ teritorial | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 01. | Teren arabil în intravilan | 2.000 | 100 | - | - |
| 02. | Zonă servicii de cartier (spălătorie auto, mic comerț) | - | - | 600 | 30,00 |
| 03. | Construcții și dotări tehnico-edilitare | - | - | 200 | 10,00 |
| 04. | Platforme carosabile și parcaje | - | - | 960 | 43,00 |
| 05. | Alei pietonale | - | - | 40 | 2,00 |
| 05. | Zone verzi amenajate | - | - | 300 | 15,00 |
| TOTAL GENERAL | 2.000 | 100 | 2.000 | 100 |

4.2.1.	Sistematizarea verticală

Nivelmentul terenului natural se desfăşoară între +109,77 NMN şi +109,88 NMN. C.T.S. este prevăzută la +110,00 NMN. Cota  ± 0,00 este prevăzută la +110,10 NMN.

4.2.2.	Criterii compoziţionale şi funcţionale

Se prevede amplasarea construcțiilor propuse paralel cu limita vestică de proprietate, de-a lungul acesteia, preponderent în jumătatea vestică a terenului.

4.2.3.	Regimul de aliniere

Aliniamentul perimerului de construibilitate al construcțiilor propuse este

- min. 24,00 m faţă de frontul stradal, respectiv min. 38,00 m față de axul drumului județean

- minim 7,30 m faţă de limita nord a parcelei, pentru a permite dezvoltarea prospectului stradal al drumului de exploatare existent (De 428/89)

- minim 1,00 m față de limta vestică de proprietate

- minim 4,50 m față de limta estică de proprietate

Perimerul de construibilitate al construcțiilor propuse nu cuprinde amenajările de teren și dotările tehnico-edilitare.

4.2.4.	Regimul de înălţime

Regimul de înălţime maxim propus pentru spălătoria auto și anexe ale acesteia este Parter, cu înălţimea maximă 5,00 m la cornișă față de CTS și înălțimea maximă la coamă 6,00 m.

Regimul de înălţime maxim propus pentru spațiul comercial este P+1, cu înălţimea maximă 8,00 m la cornișă față de CTS și înălțimea maximă la coamă de 9,00 m.

4.2.5.	Modul de utilizare al terenului

Conform PUG com. Zădăreni aprobat prin HCL Zădăreni nr. 40/2007, pentru UTR nr. 12, prevederile privind P.O.T. și C.U.T. sunt următoarele:

  - P.O.T. maxim admis = 30,00 %

  - C.U.T. maxim admis = 0,60

4.2.6.	Plantaţii

Se vor amenaja spaţii verzi înierbate, sau cu plantaţii de arbori de înălţime mică/medie pentru umbrire, într-un procent de minim 15,00% în incintă.

4.2.7. 	Parcaje

Spațiul comercial va fi deservit de minim 5 locuri parcare, câte un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata (destinată comerțului) a construcției pentru unități de 400-600 mp, conform HG 525/1996 actualizată, Anexa nr. 5, art. 5.3.1.

## 4.3.	Dezvoltarea echipării edilitare

4.3.1.	Alimentarea cu apă potabilă

Pentru alimentarea cu apă potabilă a amplasamentului, se propune realizarea unui branșament de apă de la rețeaua existentă pe partea opusă amplasamentului.

Branșamentul de apă se va realiza prin subtraversarea drumului DJ 682 prin foraj orizontal. Conducta de branșament și conductele de apă din incintă se vor realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD PE100, SDR17, Pn10bar), montate îngropat la o adâncime de 1 m sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.

Căminul de apometru se va amplasa în fața amplasamentului, branșamentul realizandu-se perpendicular pe rețeaua stradală existentă.

Branșamentul de apă propus va satisface atât necesarul de apă pentru consumul intern al clădirii, cât și necesarul de apă pentru cele 6 boxe pentru spălat autovehicule, respectiv va asigura refacerea rezervei de apă pentru stingere cu hidranți interiori.

Cerința de apă rece potabilă necesară pentru amplasamentul propus pentru consumul igienico-sanitar și spălătorie este:

Qs zi min = 0,80 mc/zi = 0,009 l/s

Qs zi med = 2,67 mc/zi = 0,031 l/s

Qs zi max = 2,80 mc/zi = 0,032 l/s

Qs o max = 0,33 mc/h = 0,091 l/s

Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor

Debite necesare pentru instalaţiile de stingere conform P118-2/2013 cu modificările ulterioare (publicate în Monitorul oficial nr. 966/15.11.2018):

- Pentru clădiri de comerț cu aria desfășurată peste 600 mp, având volumul maxim de 5.000 mc:

→hidranţi interiori: 1 jet simultan: Qhi = 1 x 2,1 l/s = 2,1 l/s

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere, conform P118-2/2013 cu modificarile ulterioare (publicate în Monitorul oficial nr. 966/15.11.2018) este:

→Thi = 10 min – pentru hidranți interiori

Rezerva de apă necesară pentru funcţionarea instalaţiilor de stins incendiu pe timpul teoretic de stingere este:

→Vhi = Qhi x Thi = 2,1*10*60 = 1 260 litri = 1,26 mc

→Volum rezervă pentru hidranții interiori, cu 10% supradimensionat

Vr+10% = Vhi+10% = 1386 litri = 1,39 mc

Debitul necesar refacerii rezervei de incendiu în termen de 24 ore:

Qi = 1386 / (24*3600) = 0,016 l/s = 0,06 mc/h

Hidranții interiori din clădire vor fi alimentați de la o stație de pompare și o rezervă de apă pentru stingerea incendiilor amplasată în cladirea propusă sau îngropat în afara acesteia.

Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranți interiori va avea volumul util utilizabil de minim 1,4 mc.

Alimentarea cu apă a rezervorului de apă pentru stingere se face de la rețeaua interioară din incintă.

Instalația de stingere pentru clădirea propusă va fi asigurată printr-o rețea de stingere cu hidranți interiori și va fi compusă din cutii de hidranți echipați cu furtune semirigide D-33, cu lungimea de 30 m, ajutaj universal pentru jet compact și pulverizat, cu robinet hidrant D-33. Rețeaua interioară de stingere cu hidranți interiori este formată din conducte din oțel având diametru de Dn50.

4.3.2.	Canalizare menajeră

Apele uzate menajer provenite de la clădirea propusă, vor fi colectate printr-o rețea de cămine și conducte din PVC tip SN4 și se vor deversa gravitațional în stația de pompare propusă pe amplasament.

Necesitatea acestei stații de pompare este justificată prin faptul ca nu există rețea gravitațională de preluare a apelor uzate menajer de la amplasament, ci există doar o rețea sub presiune ce trece prin fața amplasamentului, care la această oră deservește stația de pompare ape uzate menajer a localității Zădăreni.

Racordarea stației de pompare propuse la conducta sub presiune exterioară se va realiza prin intermediul unui cămin cu vană de racord și supapă antiretur.

În stația de pompare proprie se vor deversa și apele provenite de la spălarea autovehiculelor, după ce în prealabil au fost trecute printr-un separator de hidrocarburi și produse petroliere cu rezervor de nămol încorporat, apele deversate după acesta fiind conform NTPA002/2005.

Debitele de ape uzate menajer evacuate în stația de pompare proprie, conform breviarului de calcul sunt:

Qu zi min = 0,80 mc/zi = 0,009 l/s

Qu zi med = 2,67 mc/zi = 0,031 l/s

Qu zi max = 2,80 mc/zi = 0,032 l/s

Qu o max = 0,33 mc/h = 0,091 l/s

Stația de pompare ape menajere va fi îngropată în zona verde din fața amplasamentului și va conține un cheson prefabricat din beton sau PE, în interiorul acestuia fiind montate pompa activă și pompa de rezervă, respectiv toate armăturile și automatizarea necesară unei funcționări optime și o cât mai mică intervenție din exterior.

Stația de pompare va fi dimensionată la faza următoare de proiectare (DTAC+PTh), aici sugerându-se ca fiecare pompă să fie cu debitul între 1 și 5 mc/h, înălțimea de pompare fiind egală cu cea din punctul de racord în conducta sub presiune din fața amplasamentrului.

    - Canalizare pluvială

Apele pluviale provenite de pe acoperișul clădirilor, de pe platformele/drumurile/parcările propuse vor fi colectate printr-o rețea de cămine și conducte din PVC tip SN4 și deversate prin intermediul unui separator de hidrocarburi cu filtru coalescent în bazinul de retenție și infiltrare în sol, montat îngropat sub platforma de pe amplasament.

Preluarea apelor pluviale de pe platformă și drumuri se va realiza prin guri de scurgere (gaigăre) cu grătare carosabile sau prin rigole.

Apele pluviale evacuate dupa separatorul de hidrocarburi SH1 și deversate în bazinul de retenție și infiltrare în sol, vor fi conform NTPA 001/2005. Bazinul de retenție și infiltrare în sol va avea volumul propus de aproximativ 50 mc.

Conductele de canalizare pluvială se vor monta îngropat sub limita de îngheț, la adâncimi cuprinse între 70 cm şi 300 cm sub cota terenului amenajat, într-un pat de nisip.

La toate eventualele intersecţii cu alte reţele de utilităţi, gazul va fi poziţionat deasupra.

    - Alimentare cu gaze naturale şi alimentarea cu energie termică

Alimentarea consumatorului cu gaze naturale necesare pentru încălzirea sațiului comercial se va realiza din conducta de presiune redusă existentă pe partea dreaptă a drumului județean.

Se va prevedea un branşament şi un post de reglare-măsurare pentru clădirea propusă. Consumatorii de gaze naturale prevăzuţi sunt arzătorul cazanului din centrala termică.

    - Alimentare cu energie electrică

Pentru noul obiectiv se estimează un necesar de putere electrică simultan absorbită de cca. 50 kW (Pi=75 kW). Obiectivul se va alimenta cu energie electrică din reţeaua electrică aeriană joasă tensiune existentă la cca. 170 m vest față de amplasament, prin realizarea unei extinderi subterane a rețelei de-a lungul DJ 682, pe partea stângă a drumului, cu subtraversarea acestuia în zona frontului stradal al terenului studiat. Branşamentul de energie electrică se va executa subteran.

Pentru noile obiective, consumatorii de energie electrică sunt constituiţi în principal din: iluminatul normal, iluminatul exterior, circuite de prize monofazate şi trifazate pentru utilizare generală. Construcțiile propuse vor fi dotate cu instalaţii de protecţie: priză de pământ, rețea de echipotenţializare legată la pământ.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va face de la tabloul general de joasă tensiune amplasat în zona frontului stradal al parcelei.

4.4.	Regimul juridic al terenurilor

Terenul pentru care se propune prezentul plan este proprietatea privată a persoanei fizice Gros PetruGarofel, conform Extrasului C.F. nr. 302215 Zădăreni (nr. Cad 302215). Extrasul C.F. nu este grevat de sarcini.

4.5.	Valorificarea cadrului natural

Zona nu are un cadru natural valoros şi nici forme de relief care să poată fi valorificate. Terenul studiat este liber de construcţii.

4.6.	Designul spațiilor publice

În incintă nu se propun spații care să devină publice. În limita a 20 m față de marginea carosabilului, respectiv 12,60 m față de frontul stradal, ese propusă realizarea unei zone verzi de protecție carosabil.

4.7. 	Gospodărie comunală

Construcțiile propuse vor avea amenajată o zonă pentru colectarea deşeurilor în vederea transportării lor la rampa de gunoi ecologică a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. Deşeurile vor fi colectate selectiv, în vederea reciclării acestora.

4.8.	Protecţia mediului

Conform concluziilor analizei de efectuare a impactului produs de realizarea prevederilor prezentului P.U.D., rezultă că sunt preconizate toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluării mediului din zonă.

Propunerile şi măsurile de intervenţie – tehnice, juridice, urbanistice, etc. – privesc în execuţie următoarele categorii de probleme analizate distinct în studiul de specialitate:

### Diminuarea, eliminarea surselor de poluare

Poluarea solului şi apei nu este posibilă deoarece:

- în zonă nu se desfăşoară activităţi ce să creeze noxe ce sunt periculoase pentru sol;

- sursele de apă menajeră sunt colectate şi deversate în canalizarea menajeră publică existentă de-a lungul DJ 682; apele pluviale provenite de pe acoperişuri sunt deversate pe zonele verzi, iar apele pluviale provenite de pe platforma carosbilă se vor evacua gravitaţional printr-un sistem de cămine şi conducte, cu trecerea lor printr-un separator de produse petroliere și deznisipator, și vor fi deversate ca ape convențional curate în bazinul de retenție cu infiltrare în sol propus pe amplasament

- nu se creează emisii de gaze sau alte substanţe toxice ce pot periclita – în combinaţie cu precipitaţiile – calitatea apei sau solului;

Poluarea aerului, fonică sau prin emisii de gaze este posibilă numai în zonele cu trafic auto intens – nu este cazul.

### Prevenirea producerii de riscuri naturale

Zona – prin poziţia ei – nu are surse de risc naturale.

### Apele uzate

Apele uzate provenite din activitățile propuse în incintă se colectează în reţeaua de canalizare menajeră ce deserveşte comuna. Se va executa racord la conducta de canalizare menajeră existentă sub presiune, cu ajutorul unui cămin cu deviație de presiune amplasat în zona tehnico-edilitară propusă.

Apele pluviale se vor deversa în bazinul de retenție cu infiltrare în sol propus pe amplasament, după trecerea lor prin separatoare de hidrocarburi și deznisiatoare.

### Colectarea deşeurilor

În judeţul Arad, colectarea deşeurilor se face centralizat, de către o firmă specializată, cu utilaje adecvate. Pentru incintă se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120 l; se prevede preselecţia de la producător pe principalele tipuri de deşeuri urbane – vegetale, hârtie, sticlă, plastic, etc.

După colectare, toate deşeurile sunt transportate şi depuse la rampa ecologică a mun. Arad, gestionarea lor făcându-se în concordanţă cu normele EU în domeniu de către firma austriacă A.S.A.

### Reabilitare ecologică

Nu ese cazul.

### Reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi

În incinta cu propuneri nu există spaţii verzi amenajate (terenul est viran, agricol în intravilan); s-a prevăzut amenajarea unor spaţii verzi în procent de minim 15,00%.

### Zone protejate

Zona studiată nu face parte din arii protejate declarate. În zonă nu există bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbană sau peisagistică în zona propusă investiţiilor.

De asemenea, nu sunt surse ce ar putea constitui potenţial balnear, turistic sau alte obiective istorice ce ar putea atrage un flux mare de oameni.

### Încadrarea în prevederile PUG

Investiţiile în zonă privind extinderea zonei rezidenţiale și a funcțiunilor complementare acestia se încadrează în prevederile PUG com. Zădăreni aprobat, fluenţa circulaţiei în zonă nu este afectată prin aplicarea propunerilor prezentului proiect.

Reţelele edilitare din zonă oferă posibilitatea racordării noilor consumatori (apă potabilă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, energie electrică), fapt care creează condiţiile reducerii sau diminuării la minim a poluării zonei. O atenţie deosebită se va acorda sistemelor centralizate sau locale de asigurare a încălzirii şi apei calde menajere prin montarea de cazane omologate.

4.9.       Obiective de utilitate publică

Zona studiată adăposteşte un număr redus de dotări de interes public:

- drumul județean DJ 682, de inters județean/regional

- drumul de exploatare De 428/89, de interes local

- utilități publice (apă potabilă, canalizare menajeră și gaze naturale), de inters local

- rigole drum județean, de inters local și județean.

Nu sunt propuse noi obiective de utilitate publică. Noile construcții vor fi amplasate retras față de limita posterioară de proprietate, permițând dezvoltarea ulterioară a drumului de exploatare (modernizare și lărgire prospect), odată cu dezvoltarea zonei rezidențiale a UTR nr. 12.

De asemenea, se va rezerva în nordul parcelei, o suprafață de lățime cca. 2,00 m, pe toată lungimea lotului studiat, ca rezervă pentru posibilități ulterioare de dezvoltare, prin lărgirea prospectului drumului de exploatare existent (De 428/89). Această rezervă de suprafață se recomandă să fie prevăzută pentru toate parcelele dispuse de-a lungul De 428/89, pe ambele părți ale acestuia. În acest fel, prospectul drumului poate fi lărgit de la 3,20 m (în prezent) la 7,20 m.

Sunt asigurate toate utilităţile necesare pentru o corectă funcţionare a construcţiilor din zonă, în condiţii de siguranţă atât pentru cetăţeni, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.

### 4.10.     Circulaţia terenurilor

În vecinătatea amplasamentului, pe domeniul public, există reţele edilitare la care se va face racord. Statutul juridic al acestora se va reglementa la faza D.T.A.C., în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu soluţia tehnică adoptată. Nu se propune schimbarea regimului juridic al terenului studiat.

Maniera, etapele concrete şi termenele de realizare se mulează evident după posibilităţile financiare ale investitorului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

5.	OBSERVAŢII, CONCLUZII:

Odată cu apariţia noii investiţii – spălătorie auto și spațiu comercial – va fi continuată extinderea şi dezvoltarea urbanistică a zonei UTR nr. 12, aflată în prezent sub interdicție de construire până la elaborare PUD. Realizarea unor investiții pe terenurile intravilane amplasate de o parte și de alta a DJ 682 va impulsiona viitoare dezvoltări pe terenurile învecinate.

După aprobarea P.U.D. şi stabilirea tuturor condiţiilor de realizare a investiţei este necesară continuarea proiectării cu derularea fazelor DTAC, proiect tehnic şi detalii de execuţie necesare obţinerii Autorizaţiei de construire şi execuţiei obiectivului.

Elaboratorul soluţiei conţinută în această documentaţie de urbanism o consideră „foarte bună” şi menţionează că aplicarea ei va fi benefică atât pentru investitor, cât şi pentru localitate, prin atragerea de noi fonduri la bugetul local și prin crearea de premise (dezvoltare utilități, impact social-economic) pentru viitoare investiții în zonă.

Întocmit:

Urbanism: arh. Doriana BALOGH   R.U.R. – DE